（1400系列）缝纫机常见故障与调整

在修理、服务之前请先按下面要点检查;

按照下面症状处理仍不能改善的,请关掉电源开关,请及时与缝纫机经销商联系。

| 故障现象 | 产生原因 | 调整方法 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断直针 | ①弯针与直针配合不正确，互相碰撞 | 按照要求重新调整弯针与直针的配合时间及配合间隙 |  |
|  | ②护针器的位置不对，与直针相碰撞 | 护针器与直针的配合间隙在0～0.1㎜,不能将直针碰弯 |  |
|  | ③直针与压脚或针板孔未对正而撞断 | 将直针调整到从压脚和针板孔正中位置穿过 |  |
|  | ④直针与针杆不平行 | 调换直针针夹,确定直针与针杆平行 |  |
| 断线 | ①穿线是否正确 | 按照穿线方法进行改正 | 8～10 |
|  | ②线有问题 |  |  |
|  | ·线的质量不好 | 选择质量好的线 |  |
|  | ·线太粗 | 使用适当的针或适当的线 |  |
|  | ③夹线器压线板压力过大 | 逆时针方向旋转夹线螺母,放松压线压力 |  |
|  | ④过线孔毛(包括直针孔和弯针孔及针板孔) | 用抛光线加抛光膏,抛光所有过线孔.必要时可更换直针或弯针 |  |
|  | ⑤直针或弯针尖毛 | 修光弯针尖或直针尖,必要时可更换直针或弯针 |  |
| 跳针 | ①机针的安装方法不正确 | 正确安装机针 | 6 |
|  | ②弯针定位不准或与直针的间隙过大,勾不住 | 按弯针与直针配合运动间隙要求进行重新调整 |  |
|  | ③弯针与直针配合运动不准确 | 按弯针与直针配合运动调整方法进行调整 |  |
|  | ④弯针或直针出线量过多 | 调整弯针下过线或直针针杆导线杆,也可调节夹线器压线板压力 |  |
|  | ⑤穿线错误 | 按照穿线方法进行改正 | 8～10 |
| 起皱 | ①送料逆差比太小 | 调节拉料轮使拉布量小于送料牙送布量直到缝纫后的缝料平整为止 |  |
|  | ②直针或弯针线量不足 | 按直针线和弯针线线量调节方法进行调整 |  |
|  | ③压脚底面与送料牙不平 | 修整送料牙与压脚底面相平,必要进可进行调配 |  |
| 潜移量大 | ①压脚压力过弱 | 顺时针方向旋转压脚调压螺钉,增加压脚压力 | 10 |
|  | ②压脚或针板的工作面不光滑,阻力大 | 抛光压脚整个底面或更换针板,减小阻力 |  |
| 油窗不喷油 | ①油泵有有问题 | 检查或更换 |  |
|  | ②油管脱落或断裂 | 检查或更换 |  |
|  | ③油量少 | 加油到标准要求 |  |