747F系列超高速包缝机维修和保养

| 序号 | 故障 | 产生原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包缝时机针线松 | 机针线夹板压线力过松. 机针线出线量过多 下弯针夹线板压力过紧,致使机针线被拉下去. | 旋紧机针线夹线螺母 调整机针挑线杆使机针出线量增多 旋松下弯针线夹线螺母或调节下弯针挑线杆 |
| 2 | 包边时机针线紧 | 机针上挑线出线量不够 机针线夹线板压力过紧 下弯针出线量过多或下弯针线夹线板压力过松 | 将机针上挑线移出一些,使每针送出足够线量. 旋松机针线夹线板螺母 减少下弯针出线量或旋紧下弯针线夹线螺母使出线均匀 |
| 3 | 上弯针线紧或松 | 上弯针抽锪线位置未调好,过高或过低 上弯针线夹线板压力过紧或过松 | 调节上下弯针使出线均匀 旋松或旋紧上弯针线夹线螺母 |
| 4 | 下弯针线紧或松 | 上弯针摆杆锪线位置未调好,过高或过低 下弯针线夹线板过紧或过松 | 调节上下弯针使出线均匀 旋松或旋紧夹线板达到微量压力即可,绝不能有过大压力 |
| 5 | 链线勾针线紧 | 链线调节板装得太进使链线勾针出线量不够,造成机针线被拉下来 链线穿线板上下位置未调好,造成链线勾针出线时间提早或延迟 | 链线勾针出线量调节在7~8mm |
| 6 | 上弯针线跳线 | 机针与上弯针定位不准 机针与上弯针间隔太大 | 机针与上弯针,上叉针的定位 机针与上弯针的间隔均为0.05mm |
| 7 | 下弯针线跳线 | 机针弯或针尖毛 针眼方向不正 下弯针针头不尖 护线板没有装准 | 调换机针 调整针眼方向,使机针长槽对准操作者 修磨下弯针针头或予以调换 调整护线板位置,使护线板靠拢机针护线和护针间隙均不大于0.01mm |
| 8 | 交叉跳针 | 上弯针与下弯针相交处的间隔太大 | 将上弯针或下弯针安装位置偏角放大些,上弯针与下弯针交叉时的间距均为0.10mm |
| 9 | 链式跳针 | 链线勾针定位不准 链线挑线杆位置未调好,使链线勾针的线收不上.不能产生线环引起勾针. 链线弯针线夹线板压力太松 | 五线机器的下弯针,到机针的距离为3.5~4mm,下弯针高度为R64.7~65.2mm 调节链线挑线杆位置,达到缝料间断时出瓣子线迹 微量旋紧链线弯针线夹线螺母 |
| 序号 | 故障 | 产生原因 | 处理方法 |
| 10 | 断机针线 | 机针夹线板压力过紧 机针针尖毛 下弯针针尖毛 送布牙有峰口 小针板边缘有毛刺 | 旋松机针线夹线螺母 调换机针 修磨下弯针针尖或调换下弯针 修磨或抛光送布牙齿面 将小针板边缘修光或抛面 |
| 11 | 断上弯针线 | 链线穿错或上弯针线夹线板压力过大 上弯针针眼毛 | 穿线时应先穿弯针线,后穿机针线或旋松上弯针线夹线板螺母 用弦线涂上抛光膏,穿进上弯针针眼内拉光 |
| 12 | 断下弯针线 | 缝线穿错或下弯针线夹线板压力过大 下弯针将小针板碰毛,引进断线. 下弯针针眼毛 | 穿线时应先穿弯针线,后穿机针线或旋松下弯针线夹线螺母 修磨小针板,适当调低下弯针高度 在弦线上涂上抛光膏,穿进下弯针针眼内将孔拉光滑 |
| 13 | 断链线勾针线 | 缝线穿错或过线器不光滑 送布牙有峰口 | 穿线时应先穿弯针线,后穿机针线或除去过线器上的毛刺使其光滑 修磨或抛光峰口 |
| 14 | 断链线机针线 | 机针链线勾针定位不准 链线机针线夹线板压力过紧 链线勾针针尖与机针距离太大 机针弯或针尖毛 机针槽方不正 链线勾针针头钝 链线护针架没有装准 | 五线机器的链线勾针尖到机针的距离为2.5~3mm,链线勾针高度为R58~59mm 旋松链线机针线夹线螺母 旋松链线勾针定位螺钉.转动链线勾针使其靠拢机针,旋紧定位螺钉.勾针安装角度为5°~7°,弯针尖与机针间隙为0.05mm 调换机针 调整机针槽方向,使机针长槽对准操作者 修磨链线勾针针头或调换弯针 调整链线护针架位置,使其靠拢机针,护线和护针的间隙均不大于0.01mm |
| 15 | 断机针 | 下弯针定位不准,将机针勾断 机针尖与针杆中心不平行，缝厚料时断针 护针架位置不对 压脚槽与机针没有对准 | 调上弯针位置。下弯针倾斜角度均为3°~6°，下弯针与机针的间隙均匀0.05mm 校正针杆头子或调换针夹使机针中心和针杆中心平行 调整护针架位置,护线和护针的间隙均不大于0.10mm 调节压脚槽位置与机针对准 |
| 16 | 缝制滑性缝料时,缝料起绉 | 送料逆差比太小 压脚底面与送料牙平面不平 | 将差动扳手向下移,直至缝料平整为止 压脚应于牙齿面装平,不得左右翘起,调节通过螺钉进行,压脚调节由限位板定位螺钉来进行 |

| 序号 | 故障 | 产生原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 缝制弹性缝料时,缝料产生伸缩现象 | 送料牙顺差比太小,造成伸长 送料牙顺差比太大,造成缩短 | 将差动扳手向“0”位上方移 将差动扳手向“0”位方向移一些，参照缝料性质调节 |
| 18 | 上、下层缝料不齐，下层短 | 压脚压力过松 压脚阻力太大或不平 差动牙与送料牙齿面不在同一平面上 | 增加调压肖丁压力 抛光压脚前部或装平压脚 调整送料牙的高度,使二齿面应平齐 |
| 19 | 切边不整齐 | 上、下刀片磨钝 | 用金刚砂轮或黑色碳化硅砂轮修磨上、下刀片刀口，然后用W15研磨膏研磨刀刃平面，直至锋利 |
| 20 | 声响 | 机件松动或相互碰撞 油路阻塞 油盘橡皮垫未垫平 | 仔细检查各部位零件,然后旋紧各部位螺钉纠正碰撞或松动现象。 拆卸油盘后，清洗油泵外部拉圾，使油泵进出油畅通 检查油盘和底盘间是否有碰撞声。如有须将其垫放平整，使之不碰。 |
| 21 | 机重 | 因机油质地不纯而造成 机件装得太紧或部位不准 | 用汽油将油污清洗干净,然后灌入新机油,进行数分钟润滑连转. 详细检查和纠正各部位螺钉,使机件有一个合理间隙 |
| 22 | 漏油 | 送料牙架防油板损坏或盖板未盖平 | 调换防油板,检查其它部位或换密封橡皮,使各部位盖板盖平,然后旋紧各盖板螺钉 |
| 23 | 振动 | 上轴平衡块未调整好 | 调整平衡时,当机针在最低位置时,平衡块平面应在水平位置 |